Конкурсное задание

«Сантехника и отопление»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 18 ч.

## ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержание конкурсного  задания включает в себя монтаж типичных инженерных систем жилого помещения на подготовленные поверхности и рассчитано на 20 часов. Участники соревнований получают инструкцию, чертежи конкурсного задания. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.

Задание включает в себя монтаж встраиваемых модулей, монтаж системы водоотведения, водоснабжения, системы отопления, проверки герметичности систем участником и выполнение ремонтных и пуско-наладочных работ системы отопления.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

## МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Монтаж система отопления, включая изготовление и монтаж теплообменника водонагревателя. | Согласно SMP участника | 9:00 |
| 2 | Модуль 2: Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения. | Согласно SMP участника | 2:00 |
| 3 | Модуль 3: Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения | Согласно SMP участника | 4:00 |
| 4 | Модуль 4: Установка сантех. приборов и подключение их к инженерным сетям | Согласно SMP участника | 3:00 |

Модуль 1: Монтаж система отопления, включая изготовление и монтаж теплообменника водонагревателя.

Монтаж система отопления, включая теплообменник (согласно эскизу). Необходимо установить все элементы системы отопления согласно эскиза и ИЛ. Система отопления монтируется из медных трубопроводов с использованием  пресс-фитингов Profipress и фитингов для пайки мягким припоем. Допускаются изгибы трубы только кратные 15°. Данное задание должно быть выполнено в течении 9 часов 00 мин.  Если, требуется дополнительное время, Участник может использовать свое рабочее время отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет, а оценка завершенности модуля засчитана не будет. Система трубопроводов должна быть проверена на герметичность (проверка на герметичность должна быть проведена уполномоченными Экспертами в течение времени отведенного на оценку). Проверка на герметичность проводится сжатым воздухом давлением 2 бара в течение 2 минут. В течении отведенного времени на выполнение данного модуля участник может проверить герметичность самостоятельно.

Модуль 2: Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения.

В данном модуле необходимо выполнить установку застенных модулей, встраиваемых элементов, выполнить монтаж системы водоотведения согласно заданному проекту. Задание должно быть выполнено в течении 2 часов 00 мин.. Если, требуется дополнительное время, Участник может использовать свое рабочее время отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет, а оценка завершенности модуля засчитана не будет.

Модуль 3: Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения.

В данном модуле необходимо выполнить монтаж системы водоснабжения в том числе стояков, согласно своему эскизу используя трубы и фитинги Multiskin, в том числе подключить систему холодного водоснабжения с насосной станции Scala-2 и установить фильтр тонкой очистки. Допускаются изгибы трубы только кратные 15°, подключение ко всем встраиваемым частям. Данный модуль должен быть выполнен в течение 4 часов.. Если, требуется дополнительное время, Участник может использовать свое рабочее время, отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет, а оценка завершенности модуля засчитана не будет. Система трубопроводов должна быть проверена на герметичность перед финальной сдачей (проверка на герметичность должна быть удостоверена уполномоченными Экспертами в течение времени отведенного на выполнение тестового задания). Проверка на герметичность проводится сжатым воздухом давлением 2 бара в течение 2 минут.

Модуль 4: Установка сантех. приборов и подключение их к инженерным сетям.

Участнику необходимо, изготовить каркас для поддона из профиля Teceprofile. Установить сантех.  приборы, в том числе все декоративные элементы, сифон, лейки и т.д., подключить их к инженерным сетям. Данный модуль должен быть выполнен в течение 3 часов. При этом необходимо удалить все наклейки.

3. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Судейская | Измерения | Общая |
| WSSS1 | WSSS Section 1 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| WSSS2 | WSSS Section 2 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| WSSS3 | WSSS Section 3 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| WSSS4 | WSSS Section 4 | 15.0 | 25.0 | 40.0 |
| WSSS5 | WSSS Section 5 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
| WSSS6 | WSSS Section 6 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
| Итого = | 15.0 | 85.0 | 100.0 |

Субъективные оценки - Не применимо.